## Slide 1: FOC算法原理
MATLAB-Based Algorithm Modeling
BZ
2025.03

## Slide 2: CONTENTS
背景/目的
概要/思想
SVPWM
FOC算法
角度观测

## Slide 3: 背景：有刷与无刷电机
有刷电机：通过调节电枢电压或励磁电流进行调速，存在机械换向器和电刷，精度和效率低，但控制方法简单。
无刷电机：采用三相分布式绕组，通过三相交流电产生旋转磁场，精度和效率高，但控制方法复杂。
PMSM

## Slide 4: 概要：PMSM的驱动
Q1:如何表示互差三相电流？
Clark变换
Q2:如何生成互差三相电流？
SVPWM生成
Q3:如何控制互差三相电流？
Park变换、反馈调节（PI,MPC,LQR,…）

## Slide 5: 概要：PMSM的驱动
Q1:如何表示互差三相电流？
其中：
为相电压幅值，
为相电压角频率；
由三相合成的电压矢量为：

## Slide 6: 概要：PMSM的驱动
Q3:如何控制互差三相电流？
Park变换，反馈调节
Park变换的目的：
将三相静止坐标系转换为与转子磁场同步旋转的d-q坐标系，实现磁通与转矩解耦。
必要性：
对磁通和转矩信号进行单独控制，高频下积分器部分失效，形成静态误差，降低控制精度。

## Slide 7: 概要：PMSM的驱动

## Slide 8: SVPWM：平均值等效原理
Q2:如何生成互差三相电流？
在一个开关周期内通过对基本电压矢量加以组合，使其平均值与给定电压矢量相等。
在空间矢量调制中，若目标电压矢量位于某一扇区，可通过该扇区两个相邻非零矢量与零矢量的时间组合合成。根据伏秒平衡原则，在一个采样周期内分配各矢量的作用时间，使合成电压矢量的平均效果逼近理想圆形轨迹，最终生成逆变器的PWM开关信号。
其前提条件为开关频率远高于系统带宽。
Notes: 在一个开关周期Ts内，给出不同大小的基本电压分量，等效于持续给出缓变的给定电压矢量。

## Slide 9: SVPWM：开关组合与扇区关系
Q2:如何生成互差三相电流？

## Slide 10: SVPWM：某一时刻的矢量合成
Q2:如何生成互差三相电流？
、代表在一个周期内，、作用时间所占比例，、分别为作用于合成输出矢量的两个基本矢量，
）为零矢量，即三相输入全为低/高的状态。

## Slide 11: SVPWM：作用时间的计算
Notes: 不同时刻，MOS开关的作用时间不同。

## Slide 12: SVPWM：作用时间的计算
单一矢量空间中，各电压分量的作用时间与有关
在满足作用时间的基础上，可以输出任意基本电压矢量。
Notes: 不同时刻，MOS开关的作用时间不同。

## Slide 13: SVPWM：编码与排序

## Slide 14: SVPWM：扇区判断

## Slide 15: SVPWM：扇区判断
B
C
A
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
Ⅵ
扇区 | C | B | A | N=4C+2B+A | N=4A+2B+C
Ⅰ | 0 | 1 | 1 | 3 | 6
Ⅱ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4
Ⅲ | 1 | 0 | 1 | 5 | 5
Ⅳ | 1 | 0 | 0 | 4 | 1
Ⅴ | 1 | 1 | 0 | 6 | 3
Ⅵ | 0 | 1 | 0 | 2 | 2
扇区 |  |  |  | N=4C+2B+A | N=4A+2B+C
Ⅰ | 0 | 1 | 1 | 3 | 6
Ⅱ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4
Ⅲ | 1 | 0 | 1 | 5 | 5
Ⅳ | 1 | 0 | 0 | 4 | 1
Ⅴ | 1 | 1 | 0 | 6 | 3
Ⅵ | 0 | 1 | 0 | 2 | 2

## Slide 16: SVPWM：扇区切换时间

## Slide 17: SPVPWM：PMSM的驱动

## Slide 18: FOC算法：步骤总结
对电机的三相电流进行采样，得到、；
将、经过Clark变换，得到；
将经过Park变换得到；
计算电机期望转速与观测到的电机转速之间的误差；
计算轴的电流值与期望值之间的误差；
进行电流环PI调节，得到输出电压；
将经过逆Park变换得到；
用确定扇区并合成电压空间矢量；（SVPWM）
将生成的SVPWM波输入到逆变电路，进行电机驱动。

## Slide 19: FOC算法：SPWM均值零序分量注入

## Slide 20: 角度观测：观测器分类
有感观测：
使用传感器（如：霍尔传感器），检测电机的转子位置，使用方便，测量精确，但有一定成本，且针对不同环境下的稳定性不同。
无感观测：
采集电机内部的电流和电压信号，根据电动势设计反馈电路，估计电机电动势，根据估计到的反电动势计算电机转子位置，算法复杂，但用途广泛，成本低廉。

## Slide 21: 谢谢观看